## Slide 1: Desarrollo Fullstack

## Slide 2: Les damos la bienvenida
Vamos a comenzar a grabar la clase

## Slide 3: Clase 07 Clase 08 Clase 06 Flexbox Display Flex Características Propiedades GRID Grid Layout Características Propiedades CSS Inicial Normalización Variables Unidades de medida Modelo de Caja

## Slide 4: CSS
Estructura en nuestros estilos

## Slide 5: Hoy presentamos…

## Slide 6: FLEXBOX
Nuestro nuevo mejor amigo

## Slide 7: ¿Qué es Flexbox?
Como mencionamos anteriormente, en el pasado para maquetar la estructura de un sitio web, era necesario recurrir a las tablas o a la propiedad float y sus raros comportamientos.
Flexbox es un sistema de elementos que nos invita a olvidar estos mecanismos y utilizar una mecánica más potente, limpia y flexible, en la que los elementos HTML se adaptan y fluyen automáticamente.
De este modo lograremos que nuestros diseños sean adaptables a diferentes tamaños de pantallas con menos código.

## Slide 8: Flex Container - Flex Item
En Flexbox para posicionar nuestros elementos debemos asignarle el comportamiento que buscamos al contenedor padre de estos, a diferencia de otras alternativas como display inline, inline-block o con la propiedad float donde la propiedad se aplicaba a cada elemento de forma individual.
Esto nos trae un nuevo enfoque de “Flex Container” que es el elemento padre que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles y “Flex Item” que son cada uno de los hijos que tendrá el contenedor en su interior.

## Slide 9: Ejes
Flexbox es un conjunto de propiedades CSS que nos permiten posicionar nuestros elementos HTML con mayor facilidad bajo la premisa de establecer una dirección vertical u horizontal para nuestros elementos hijos desde un elemento padre.
Esto nos obliga a trabajar nuestros contenedores sobre un solo eje al mismo tiempo, ya sea en eje Y (vertical) o el eje X (horizontal) o como comúnmente se los conoce, columna o fila.

## Slide 10: Main Axis - Cross Axis
Al trabajar de esta manera, nos encontramos con que tenemos un Eje Principal (main axis) y un Eje secundario (cross axis).

## Slide 11: Propiedades
Flexbox no depende de una única propiedad si no que se encuentra compuesto por un conjunto de ellas que nos permiten configurar la disposición de nuestros elementos en contenedores flexibles.
En su mayoría, estas propiedades son aplicadas a los elementos padres (flex container) aunque algunas se usan en los elementos hijos (flex item).

## Slide 12: Declaración de Contenedor Flexible
Lo primero que debemos hacer para comenzar a usar flex es declarar a nuestro contenedor padre, que sus hijos serán posicionados de forma flexible.
Eso lo hacemos con la propiedad display que ya conocemos, pero ahora con el valor: flex;

## Slide 13: Dirección - Multilínea
Para manejar la dirección de nuestros items vamos a utilizar la propiedad flex-direction que puede tomar los valores:
row* | row-reverse | column |column-reverse
Si queremos un comportamiento multilínea entonces nuestra propiedad es flex-wrap que puede tomar los valores:
wrap | wrap-reverse | nowrap*
* valores por defecto

## Slide 14: flex-direction y flex-wrap se pueden declarar juntos mediante el shorthand flex-flow.

## Slide 15: Espaciado - Orden
Para manejar el espaciado entre nuestros items vamos a utilizar la propiedad gap que toma cualquier unidad de medida conocida.
Podemos cambiar el orden de nuestros hijos con order, esta propiedad se aplica sobre el item hijo con el valor de posición que debe tomar.

## Slide 16: Flex Grow
Nos ayuda a distribuir el espacio sobrante del contenedor padre entre los items hijos. Se declara en estos últimos a través de la propiedad flex-grow y su valor es un número entero que indica cuánto le corresponde de ese sobrante.
200px*3 = 600px | 400px/8 = 50xp

## Slide 17: Flex Shrink
flex-shrink funciona igual que flex-grow solo que en este caso va a determinar qué sucede cuando al elemento padre le falta espacio para ubicar a sus hijos, es decir, de quien toma el espacio faltante.
El valor y como se calcula es igual que el anterior.

## Slide 18: Flex Basis Flex
La propiedad flex es el shorthand property de las 3 anteriores.
flex-basis nos permite determinar el ancho por defecto de un item flexible como si de la propiedad width se tratara.

## Slide 19: Alineaciones
Son la magia de flexbox, con ellos podemos distribuir uniforme y automáticamente nuestros elementos hijos dentro de un contenedor flexible.
Existen múltiples opciones y según cual usemos actúan sobre el main axis o el cross axis dependiendo el flex direction que hayamos aplicado.

## Slide 20: justify-content
flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly
Se utiliza para alinear los ítems del eje principal o main axis.

## Slide 21: align-items
flex-start | flex-end | center | stretch | baseline
Se utiliza para alinear los ítems del eje secundario o cross axis.

## Slide 22: align-content
flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly | stretch
Servirá para alinear cada una de las líneas del contenedor multilínea.

## Slide 23: align-self
auto | flex-start | flex-end | center | stretch | baseline
Nos permite asignar un align-item diferente a un solo elemento hijo.

## Slide 24: No te olvides de dar el presente

## Slide 25: Recordá: Revisar la Cartelera de Novedades. Hacer tus consultas en el Foro. Todo en el Aula Virtual.

## Slide 26: Gracias